## Slide 1
上海天跃科技股份有限公司
  众绎平台第三方认证配置和使用培训
扫一扫，加关注

## Slide 2
第三方认证配置说明
1
第三方认证使用操作说明
2

## Slide 3: 第三方认证
第三方认证是指通过安防联网监控系统的视音频技术，出入口控制技术等，在监控中心对出入管控区域人员进行身份，合规性等远程验证和相应处置的监控。
处置界面

## Slide 4: 基础设置
向平台中添加对讲设备若已存在，则不需添加

## Slide 6
打开已添加的探头，将报警类型改为门禁认证

## Slide 7: 场所设置
众绎平台提供默认的场所、部位供用户使用，用户也可根据自己的实际需要新增、修改、删除场所、部位

## Slide 8: 划分场所部位
为了划分管控等级，需要先对网点设备进行场所、部位设置

## Slide 9: 管控等级
可将场所和部位划分为不同的管控等级

## Slide 10: 管控策略的设定
为各个管控等级设置策略

## Slide 11
等级和策略设定后，还可以对已划分的设备进行查询，支持导出

## Slide 12: 第三方认证角色权限
人员增删改：拥有此权限的角色可对人员信息进行添加，修改，删除
录入审核：拥有此权限的操作员才能对录入的信息进行审核
认证处置：拥有此权限的操作员才能对开门申请信息进行处置
审核权限：拥有此权限的操作员才能对处置的信息进行审核
记录查询：拥有此权限

## Slide 13
创建与角色相关联的登录账户，并对其进行设备权限设置

## Slide 14
第三方认证配置说明
1
第三方认证操作说明
2

## Slide 15: 操作说明1
申请信息到达，电子地图左下角的门型图标变红色并闪动，双击图表弹出第三方认证显示框，可以看到申请信息详细情况，显示框支持最小化（右键点击关闭即可，缩小为门型图标）

## Slide 16
双击显示框中的信息弹出处置界面，可看到人员信息，截图，区域，部位等详细信息

## Slide 17
处置界面上方有辅助功能，可根据需要操作
进入报警图层：进入报警源所在图层
看视频：查看报警联动画面
回放录像：查看报警联动通道录像
发短信：发送短信
打电话：拨打网点负责人电话
收藏：勾选收藏座位标记，处置可单独查询

## Slide 18
值班员处置时，若情况相符合，则予以开门，选择申请授权， 弹出“请刷卡验证”点击确定

## Slide 19: 操作说明2
的对设为授权门禁的设备进行刷卡后，灰色的开门键会变红色，点击开门，左侧的小图标显示为打开状态，关联的金库门会打开

## Slide 20
值班员处置时发现人员信息不匹配，则可选择拒绝开门，弹出的显示框里输入理由，点确定即可完成操作

## Slide 21
若处置时突发状况，可选择应急预案进行处置

## Slide 22
若发生特殊情况，非正常流程进入金库，则需手动将信息录入

## Slide 23
值班员处置信息时超过设定时限，状态会变为已失效，无法对该条申请继续处置，系统会提示请用对讲处置

## Slide 24: 认证查询与统计
查询与统计，可按照认证查询，人员查询，认证统计，我的图表和我的报告进行查询和数据统计：

## Slide 25: 认证查询
认证查询：选中任意一条信息，双击弹出复核界面，可看到该条申请发生时的详细信息，支持生成报告和下载

## Slide 26: 认证查询
选择打包下载到本地，则可以进行下载，选择生成报告，则会生成新的报告，支持打印

## Slide 27: 人员查询
选择人员查询，则可以看到录入的人员信息，可按照时间，区域，权限等进行查询，支持导出

## Slide 28: 认证统计
认证统计：可按照区域，通行情况，处理状态，处理人等进行数据统计，支持收藏和导出

## Slide 29: 我的图表
可任意选择收藏的图表进行查看，支持删除和导出

## Slide 30: 我的报告
可按要求订阅报告，便于对网点进行数据分析